- Общие сведения

Прибор ИЭСТП–2М предназначен для определения удельного поверхностного электрического сопротивления тканей и трикотажных полотен в соответствии с требованиями ГОСТ 19616  «Ткани и трикотажные полотна. Метод определения удельного поверхностного электрического сопротивления».

Прибор предназначен для работы в испытательных лабораториях с климатическими условиями по ГОСТ 10681.

Прибор ИЭСТП–2М является испытательным оборудованием и подлежит аттестации по ГОСТ Р 8.568 «Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».

Прибор состоит из двух основных блоков:

- блока датчика;

- тераомметра типа Е6 – 13А.

- Основные технические данные

- количество одновременно испытываемых образцов - 1 шт.

- размер испытываемого образца  -  (100 х 200) мм

- рабочее давление на испытываемом образце -  2 кгс/см2

4 кгс/см2

- погрешность создаваемого на образец давления, не более -  ± 6,0 %

- расстояние между электродными системами при максимальной разводке, не менее  -  40 мм

- неплоскостность рабочей поверхности электродных систем не более 0,2 мм

- электрическое сопротивление изоляции электродных систем не должно  регистрироваться  на верхнем пределе измерения тераомметра при относительной влажности окружающего воздуха  до 80 % и температуре  20 °С (при отсутствии внешних электромагнитных помех)

- габаритные размеры блока датчика, не более -  (280х280х420) мм

- масса блока датчика, не более  -  20 кг

- Комплект поставки

- блок датчика прибора ИЭСТП – 2М                       -  1 шт.

- тераомметра типа Е6 – 13А                                    -  1 шт.

- паспорт                                                                       -  1 шт.

- руководство по эксплуатации                                  - 1 шт.

- программа и методика аттестации                           - 1 шт.

- аттестат                                                                       - 1 шт.

- протокол первичной аттестации                              - 1 шт.

- Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации прибора ИЭСТП – 2М устанавливается 12 месяцев со дня поставки. Безвозмездный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдений правил эксплуатации, транспортирования и хранения.