1.Общие сведения

Прибор ИНЗ-1 предназначен для измерения убывания заряда согласно требованиям ГОСТ Р ЕН 1149-3-2008 (метод испытания 2). Прибор является испытательным оборудованием и подлежит аттестации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568 «Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.»

2. Основные технические характеристики

| Количество одновременно испытываемых образцов | шт. | 1 |
| --- | --- | --- |
| Расстояния между поверхностью электрода и верхней частью опорного кольца | мм | 4 |
| Диаметр электрода | мм | 70 |
| Диаметр кольца для зажима образца | мм | 250 |
| Ступенчатое напряжение на электроде для создания поля | В | 1200 |
| Время воздействия напряжения | мкс | 30 |
| Расстояние между нижней частью датчика и верхней частью опорного кольца | мм | 50 |
| Диаметр датчика | мм | 30 |
| Диапазон усилителя заряда | пКл | 1…2 |
| Входное сопротивление, более | Ом | 5х108 |
| Разрешение | пКл | 0,05 |
| Время нарастания | В/мкс | 0,2 |
| Напряжение на выходе, макс. | В | ±20 |

3. Комплект поставки

В комплект входят:

- прибор ИНЗ-1;

- генератор;

- усилитель заряда;

- осциллограф;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- методика проведения аттестации;

- протокол первичной аттестации;

- аттестат;

4. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации прибора ИНЗ-1 предназначенного для измерения убывания заряда согласно требованиям ГОСТ Р ЕН 1149-3-2008 (метод испытания 2) устанавливается 12 месяцев со дня поставки. Безвозмездный ремонт прибора в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдений правил эксплуатации, транспортирования и хранения.