1.Общие сведения

Нагревательный прибор для определения паропроницаемости ППТМ предназначен для испытания изделий на соответствие требованиям ГОСТ 22900 «Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения паропроницаемости и влагопоглощения». Прибор ППТМ является испытательным оборудованием и подлежит аттестации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568 «Аттестация испытательного оборудования. Основные положения». Встраиваемые в испытательное оборудования средства измерений утвержденных типов, поверены.

2. Основные технические характеристики

| Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 400 340 150 |
| Масса, кг | 15 |
| Количество одновременно испытываемых образцов | 12 |
| Температура воды в стаканчиках помещенных в гнезда прибора, 0С | 32±1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 650 |

3. В комплект поставки входят:

- нагревательный прибор;

- стаканчики;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- методика проведения аттестации;

- протокол первичной аттестации;

- аттестат;

- паспорт, руководство по эксплуатации, гарантийный талон на измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ 10

- паспорт, руководство по эксплуатации, гарантийный талон на измеритель микропроцессорный 2ТРМ 0

- паспорт на термометр сопротивления ДТС

- паспорт на преобразователь термоэлектрический ДТП

4. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации прибора ППТМ  устанавливается 18 месяцев со дня поставки. Безвозмездный ремонт  в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдений правил эксплуатации, транспортирования и хранения.